MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: TROCA DO FORRO DE SETE SALAS NA EMEIEF MARIA JOSÉ FRANÇA NOGUEIRA

LOCAL: AVENIDA SÃO PAULO Nº 32 - BAIRRO SÃO LUCAS - CERQUEIRA CESAR - SP

1. INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA.

Antes do início dos serviços e da mobilização de mão de obra, equipamentos e materiais, deverá ser instalada placa de identificação da obra,. O orçamento considera área total de 3,00 m², possuindo a placa principal as dimensões de 3,00 m de largura por 1,00 de altura.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

Será medido por área de placa executada (m²).

O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambará), de 3" x 3". Não remunera as placas dos fornecedores.”

04.20.040  REMOÇÃO DE LÂMPADA

Será medido por unidade retirada (un).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção de lâmpada;remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis..

04.21.280 REMOÇÃO DE SOQUETE

Será medido por unidade retirada (un).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção de soquete;remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

04.07.020 RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS

Será medido por área de forro retirado (m²).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada do forro em placas

ou tiras fixadas, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

04.07.060 RETIRADA DE SISTEMA DE FIXAÇÃO OU TARUGAMENTO DE FORRO

Será medido por área de sistema de fixação retirado (m²).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de sistema de fixação ou tarugamento, a seleção e a guarda das peças reaproveitavam.

22.03.070 FORRO EM LÂMINA DE PVC

Será medido por área de forro instalado (m²).

O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas de PVC rígido, auto-extingüível, imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza,constituído por: lâminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou lâminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentação primária, em tubos de aço galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1,0 mm, com espaçamento máximo de: 500 mm, para lâminas de 100 mm, e 800 mm, para lâminas de 200 mm; estrutura de sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4" x 5/8", espessura de 0,7 mm, com

espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para lâminas de 200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para arremates em geral, referência: T100 / T200, fabricação Tigre, ou Multiperfil MP100 / MP200, fabricação Multiplast, ou Plastiforro 100 / 200, fabricação Petrol, ou modelos 100 / 200, fabricação Medabil, ou modelos 100 / 200, fabricação Anflo ou equivalente.

04.21.280 RECOLOÇÃO DE SOQUETE

Será medido por unidade recolocada (un).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a recoloção de soquete; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

04.20.040  RECOLOÇÃO DE LÂMPADA

Será medido por unidade recolocada (un).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a recolocação de lâmpada;remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis..

04.03.020 RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO

Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²)

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa das telhas

de barro, inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

16.02.030 TELHA DE BARRO TIPO ROMANA

Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os acréscimos:

O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão-de-obra necessária

para a colocação, fixação e emboçamento das telhas.

16.02.230 CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADOS, TIPO ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA

Será medido pelo comprimento executado (m).

O item remunera o fornecimento das peças de cumeeiras, materiais acessórios e a mão-de-obra

necessária para o assentamento e emboçamento das peças.

LIMPEZA FINAL

Após o término da obra, deverá ser feita a limpeza final com a retirada dos entulhos decorrente do serviço executado a cargo da empresa contratada

Cerqueira César, 28 de Setembro de 2017.

________________________________________

MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA SP 0605206262