MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Drenagem de águas pluviais

METRAGEM:  381,08m

LOCAL DA OBRA: Prolongamento da Avenida Pintassilgo, Rua 2, prolongamento da Rua Beija Flor no Conjunto Habitacional Santos Neves – Bairro Santos Neves – Cerqueira César – SP

1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM ALTURA ATÉ 1,50M

Deverão ser executados os serviços de escavação mecanizada das valas com profundidade máxima de 1,50 m, nivelamento, acertos, acabamentos manuais e acomodação manual do material escavado ao longo da vala.

As escavações de valas deverão propiciar, depois de concluídas, condições para montagem das tubulações em planta e perfil.

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor assentamento das tubulações.

2. ESCORAMENTO

O escoramento lateral descontínuo das valas deverá ser executado ao longo da rede principal. Deverá ser feito por meio de tábuas de cedrinho, instaladas verticalmente, espaçadas de 0,30 m, com travamento horizontal com as vigas de cedrinho, espaçadas verticalmente de 1,00 m, em toda a sua extensão, travamento perpendicular à superfície escorada com estroncas de eucalipto, espaçamento vertical de 1,00 m, e horizontal de 1,35 m, a menos das extremidades das vigas de cedrinho, das quais as estroncas devem ser colocadas a 0,40 m.

O escoramento lateral pontaletado das valas deverá ser feito por meio de tábuas de cedrinho, instaladas verticalmente, espaçadas de 1,35 m, com travamento perpendicular à superfície escorada com estroncas de eucalipto, espaçamento vertical de 1,00 m, e horizontal de 1,35 m.

3. LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO

No fundo das valas onde serão instalados os tubos de concreto deverá ser executado lastro mecanizado de rachão com espessura de 15 cm. Deverá ser feito o lançamento, espalhamento e homogeneização do material e posterior compactação e nivelamento, com acertos e acabamentos manuais.

4. TUBOS DE CONCRETO

A rede de águas pluviais será executada com tubos de concreto, com seção circular, com juntas argamassadas, sendo que os diâmetros 800mm serão em concreto armado Classe PA-1. O serviço será feito com o uso de guindaste para içamento, levante e assentamento dos tubos.

Deverá ser feito o alinhamento e nivelamento dos tubos, aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo, encaixe da ponta do tubo de forma centrada, execução e aplicação de argamassa de cimento e areia, traço 1:3, na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, formando respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação.

5. BOCA DE LOBO COM GRELHA	As bocas de lobo terão medidas internas de 0,3x0,9 m com altura até 0,9 m, constituída por: alvenaria de tijolo maciço 1 vez, fundo em concreto simples, revestimento interno com argamassa de cimento e areia traço 1:4. A grelha deverá ser FOFO 135 Kg. Deverão ser feitos os serviços de escoramento para garantir a estabilidade do solo, reaterro após a conclusão da construção das bocas e destinação das sobras.

6. POÇO DE VISITA

Os poços de visita terão dimensões internas de 1,1x1,1 m e altura interna de 1,4 m. Serão executadas em concreto armado com paredes de espessura 15 cm revestidas com argamassa cimento e areia 1:4, fundo em concreto 10 Mpa e degraus internos em ferro.

As chaminés terão diâmetro interno de 60 cm, constituído por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa e cinta de amarração superior para apoio de tampão em ferro fundido.

As tampas dos poços de visita serão circulares em ferro fundido, abertura livre do telar Ø 600 mm, tipo T-170, para 175 Kg.

7. REATERRO

O reaterro das valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais e deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança às tubulações e bom acabamento da superfície, não permitindo seu posterior abatimento.

O reaterro das valas das tubulações será feito em 02 etapas sendo a primeira de aterro compactado com o uso de compactador manual até o completo aterro das tubulações e a segunda com o uso de rolo. Para a primeira etapa, deverá ser feito o lançamento e espalhamento manual do solo, a compactação com o compactador manual, nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Na segunda etapa, deverá ser feito o lançamento, espalhamento e homogeneização do solo, compactação igual ou maior que 95% PN e posterior nivelamento, acertos e acabamentos manuais onde necessário.

8. TRANSPORTE DE SOLO

Todo o solo não utilizado no reaterro deverá ser carregado e transportado pela empresa executora da obra até local de bota-fora que será indicado pelo município.

Observação: para liberação das medições, a empresa contratada deverá, sob sua responsabilidade, apresentar os ensaios de: resistência do concreto das sarjetas e canaletões, grau de compactação da sub-base, espessura e grau de compactação da base de bica corrida, taxa de aplicação das imprimações impermeabilizantes e ligantes, espessura da capa de CBUQ, distribuição granulométrica da mistura asfáltica, teor de betume. Esses ensaios deverão ser apresentados juntamente com Laudo Técnico e ART (atividade técnica: laudo).

Cerqueira César, 5 de Maio de 2017.

_______________________________

Mauro Roberto Bogado da Cunha

Engenheiro Civil

CREA 0605206262

ART 28027230171887812