MEMORIAL DESCRITIVO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

ASSUNTO/TÍTULO: Construção de prédio para o Centro de Convivência da Criança e do Adolescente

LOCAL: Rua 31, s/ n° - Parque Nove de Julho	MUNICÍPIO: Cerqueira César

ÁREAS:	Área total do lote: 16.102,74 m²

Área do lote reservada à construção: 345,12 m²

Área de construção nova = 141,33 m²

O prédio do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente será utilizado para a realização de aulas de dança e aulas de artes marciais, serviços esses que já são desenvolvidos pela Prefeitura Municipal em prédio alugado. Sendo assim, o município já possui os tatames que serão distribuídos na Sala de Artes Marciais. Na Sala de Dança deverão ser instaladas as barras de apoio para desenvolvimento das aulas.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser feito o projeto de prevenção e combate a incêndio, inclusive com a aprovação no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

Deverá ser instalada placa da obra com todas as informações da mesma, de acordo com modelo a ser fornecido pela secretaria.

ALAMBRADO E PORTÕES

O portão deverá ser executado em ferro perfilado, incluso ferragens. Os montantes verticais deverão ser em perfil tubular chapa nº 12 seção 120x60mm, preenchido com argamassa graute, e grade constituída por barras verticais seção quadrada 3/4”, barras horizontais em ferro chato 3/8” x 1 1/2”, os dois lados das barras verticais, formando um sanduíche, barras inclinadas para travamento em ferro chato 3/8” x 1 1/2”; trava ferrolho redondo 3/4” tipo ferradura com porta-cadeado; ferrolho chato 3/4” para travamento inferior; eixo pivotante formado por abraçadeiras de  ferro 1/8” soldadas nos montantes, ferro chato 1/4” para apoio do pino 3/4” e cupilha; batente de ferro 3/8” x 1”; montantes protegidos por chapeletas e chumbados com concreto, comprimento mínimo 50 cm, e / ou fixados com sapata e parafusos. Os portões deverão ser pintados com tinta esmalte.

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS

A parede divisória das salas será executada em gesso acartonado, com estrutura em perfis leves de aço galvanizado com zincagem tipo B (260 g / m²), compreendendo perfis de aço com espessura de 0,50 mm, largura nominal de 48 mm, denominados guias e montantes espaçados em 60 cm, de eixo a eixo, perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metálicas e rodapés metálicos, quando houver; uma chapa, em cada face da estrutura, industrializada contínua a partir da gipsita natural e cartão duplex, tipo Standard (ST), com espessura de 12,5 mm; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, e massa especial para a calafetação e colagem das chapas.

As divisórias dos sanitários serão executadas com placas de granito com 3 cm de espessura, com acabamento polido e tratamento à base de resina protetora.

COBERTURA

Os rufos do telhado deverão ser executados em chapa galvanizada n° 26, corte 0,33m.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA

Deverá ser feita a instalação completa de entrada de água, com construção de abrigo para hidrômetro, de acordo com as especificações do DAE.

As presentes especificações destinam-se a estabelecer as diretrizes básicas e fixar as características técnicas a serem observadas para a execução das instalações hidráulicas da referida obra. As exigências aqui formuladas são as mínimas, devendo prevalecer as normas técnicas da ABNT e as recomendações do fabricante.

O prédio contará com 1 caixa d’água em fibra de vidro com capacidade de 1000L. A caixa d`água deverá ser provida de registros, torneira bóia, extravasor e ramal de limpeza, sendo estes dois últimos de tubos de 1”. Para alimentação da caixa d’água deverão ser utilizados tubos e conexões  de PVC marrom de ¾”.  A rede de distribuição para o prédio será toda de ¾” exceto para as válvulas hidras, que serão de 1 ½”.  Os tubos e conexões deverão ser da marca Tigre ou similar.

A bacia sanitária deverá ser completa, com assento plástico de boa qualidade, conforme determina o projeto. Deverão ser instaladas válvulas de descarga com1 ½” com acabamento em metal cromado. O lavatório deverá ficar na altura adequada, de acordo com a NBR 9050 com cubas de louça de embutir e torneira com acionamento hidromecânico de ½”. As barras de apoio nos sanitários acessíveis deverão ser executadas com tubo de aço inoxidável de 1 ¼”. Deverão ser instaladas de acordo com a NBR 9050.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverá ser feita a instalação completa de entrada de energia, conforme padrão da CPFL.

Os serviços de tubulação e fiação das instalações elétricas deverão ser executados por profissional competente e do ramo. Deverá ser obedecida a norma NBR 5410 para a realização dos serviços.

O quadro de distribuição de embutir deverá ser instalado na parede em local que fique fora da visualização das pessoas. Deverão ser instalados disjuntores unipolares, bipolares e tripolares, de acordo com a necessidade do prédio.  O quadro será bifásico com aterramento de neutro e terra.  Os disjuntores de saída serão identificados através de fitas autocolantes, onde constarão o número e finalidade do circuito.

Todos os eletrodutos deverão ser devidamente chumbados na parede e quando for necessário no piso deverão ser “envelopados” com concreto, sempre tomando cuidado para não deixar restos de argamassa ou concreto próximos às saídas ou entradas dos eletrodutos para não obstruí-los. Os eletrodutos serão de PVC, flexível e de boa resistência, no mínimo diâmetro de ¾” e, quando necessário, usar diâmetros maiores. Os condutores de distribuição serão de fio rígido de cobre, isolação PVC 750V, BWF, com certificado do INMETRO com identificação NBR na capa, da marca Pirelli ou similar. Deverá ser seguida a seguinte padronização de cores para os condutores:

FASE: qualquer cor, exceto azul e verde

NEUTRO: azul

TERRA: verde

Não serão aceitos, de forma alguma, condutores soltos e sem proteção (condutores expostos em caixas de passagem, etc). Haverão circuitos separados para iluminação e força de cada compartimento.  As tomadas deverão contar com fio terra.  A bitola mínima dos condutores empregados na obra será de 2,5 mm², exceto para os retornos dos interruptores, que serão aceitos com bitola de 1,5 mm². A iluminação será em 127V.

Todos os pontos de luz, tomadas e interruptores deverão ser executados com caixa de ferro estampada, eletroduto de PVC flexível e placa.

Todas as luminárias internas serão em calha fechada de sobrepor com 2 lâmpadas de 40W e reatores. Externamente serão instaladas arandelas com lâmpadas fluorescentes compactas, assim como também na laje de cobertura da porta de entrada será instalada uma luminária para esse tipo de lâmpada.

ESQUADRIAS EM FERRO

As portas dos boxes dos sanitários e a porta do armário do hall serão executadas em alumínio tipo veneziana. Nas portas dos boxes deverão ser instaladas fechaduras tipo “livre/ocupado” e na porta do armário será instalada maçaneta tipo alavanca.

Deverá ser instalado corrimão junto á porta de entrada do prédio de acordo com a NBB 9050.

PINTURA

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, sendo cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar o intervalo considerado entre duas demãos sucessivas.  Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, louças, metais, etc); os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado. Toda vez que uma superfície estiver sendo lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte. Toda superfície deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

As paredes externas deverão receber pintura com tinta 100% acrílica em no mínimo duas demãos, até o perfeito cobrimento.

Deverá ser feita a pintura para identificação da localização dos extintores.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Deverão ser instalados dispenseres de papel higiênico, de papel toalha e de sabonete líquidos nos sanitários, de acordo com a NBR 9050.

Deverão ser instaladas barras de apoio para as atividades das aulas de dança na Sala de Dança, conforme indicado em projeto. As barras deverão ser em aço galvanizado com diâmetro de 1 ½”.

Os extintores, adesivos de sinalização e luminárias de emergência deverão ser instalados de acordo com o projeto de prevenção e combate a incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

LIMPEZA DA OBRA

Após o término da obra, deverá ser feita a limpeza final.

Cerqueira César, 30 de novembro de 2018.

____________________________

Hugo Vieira dos Santos

Engenheiro Civil

CREA 5069465540